## Slide 1
ROS入门教程
----gmapping
主讲教师：顾梦沁

## Slide 2
SLAM
gmapping实训
中国大学慕课
gmapping功能包实训
1
2
3
4
gmapping功能包介绍
gmapping功能包演示
launch文件详解
训练

## Slide 3
SLAM
gmapping实训
中国大学慕课
gmapping实训
gmapping功能包介绍

## Slide 4: gmapping算法包特点
基于激光雷达获得深度信息
采用Rao-Blackwellized粒子滤波算法
生成二维栅格地图
需要机器人提供里程计信息
是OpenSlam组织发布的开源算法
输出地图话题：nav_msgs/OccupancyGrid
SLAM
gmapping实训

## Slide 5: gmapping总体框架
深度信息
IMU信息
里程计信息
gmapping功能包
栅格地图
SLAM
gmapping实训

## Slide 6: gmapping功能包分析
gmapping功能包中的服务和话题
gmapping功能包中的TF变换
SLAM
gmapping实训

## Slide 7: 栅格地图取值原理
致命障碍：栅格值为254，障碍物语机器人的中心重合，此时机器人必然与障碍物发生碰撞。
内切障碍：栅格值为253，障碍物处于机器人轮廓的内切圆内，此时机器人也必然与障碍物发生碰撞。
外切障碍：栅格值为252-128，障碍物处于机器人的轮廓的外切圆内，此时机器人与障碍物临界接触，不一定发生碰撞。
非自由空间：栅格值为128-0，障碍物附近区域，一旦机器人进入该区域，将有较大概率发生碰撞，属于危险警戒区，机器人应该尽量避免进入。
自由区域：栅格值为0，此处没有障碍物，机器人可以自由通过。
未知区域：栅格值为255，此处还没有探知是否有障碍物，机器人可以前往继续建图。
SLAM
gmapping实训

## Slide 8
SLAM
gmapping实训
中国大学慕课
gmapping实训
gmapping功能包演示

## Slide 9
可以先从github上下载功能包，也可以将课程资源中的功能包拷贝到工作空间的目录下，进行编译。
首先打开gazebo仿真，用命令roslaunch robot_sim_demo robot_spawn.lacunch
SLAM
gmapping实训

## Slide 10
我们可以看到如下的仿真界面
SLAM
gmapping实训

## Slide 11
然后打开gmapping的launch文件，输入命令
roslaunch slam_demo gmapping_demo.launch
SLAM
gmapping实训

## Slide 12
紧接着输入命令roslaunch slam_demo view_slam.launch
rviz界面就会自动跳出来。
SLAM
gmapping实训

## Slide 13
为了使机器人四处运动获得地图信息，打开键盘控制文件，输入命令rosrun robot_sim_demo robot_keyboard_teleop.py
SLAM
gmapping实训

## Slide 14
运行机器人四处移动，完成地图的建立
SLAM
gmapping实训

## Slide 15
将建立的地图保存下来，输入命令
rosrun map_server map_server map.yaml
rosrun map_server map_saver -f slam_demo_map.png
SLAM
gmapping实训

## Slide 16
地图以jpg的格式，保存在根目录下。
gmapping实训
SLAM

## Slide 17
SLAM
gmapping实训
中国大学慕课
gmapping实训
launch文件详解

## Slide 18: launch文件
gmapping实训
SLAM

## Slide 19
SLAM
gmapping实训
中国大学慕课
gmapping实训
训练

## Slide 20: 训练
gmapping实训
SLAM
现在在机器人上更换了雷达，参数有如下的改动:
激光雷达的最大可用距离由20m降到15m；
激光雷达的最大测量距离由25m降到20m；
请自己建立launch文件，并在xbot仿真环境中SLAM建图并保存。

## Slide 21
谢 谢