## Slide 1
ROS入门教程 ---Hector实训
主讲教师: 柴CK

## Slide 2
ROS入门教程 ---Hector实训
主讲教师: 柴CK

## Slide 3
ROS入门教程 ---Hector实训
主讲教师: 柴CK

## Slide 4
ROS入门教程 ---Hector实训
主讲教师: 柴CK

## Slide 5
ROS入门教程 ---Hector实训
主讲教师: 柴CK

## Slide 6: Hector算法包特点
基于激光雷达获得深度信息
采用高斯牛顿算法
生成二维栅格地图
不需要机器人提供里程计信息
输出地图话题：nav_msgs/OccupancyGrid

## Slide 7: Hector总体框架
深度信息
Hector_slam功能包
栅格地图

## Slide 8: Hector功能包分析
Hector_slam功能包中的服务和话题
Hector_slam功能包中的TF变换

## Slide 9: 使用Hector功能包
可以先从github上下载功能包，也可以将课程资源中的功能包拷贝到工作空间的目录下，进行编译。
首先打开gazebo仿真，用命令roslaunch robot_sim_demo robot_spawn.lacunch

## Slide 10
我们可以看到如下的仿真界面

## Slide 11
然后打开Hector的launch文件，输入命令
roslaunch slam_demo hector_demo.launch

## Slide 12
紧接着输入命令roslaunch slam_demo view_slam.launch
rviz界面就会自动跳出来。

## Slide 13
为了使机器人四处运动获得地图信息，打开键盘控制文件，输入命令rosrun robot_sim_demo robot_keyboard_teleop.py

## Slide 14
运行机器人四处移动，完成地图的建立

## Slide 15
将建立的地图保存下来，输入命令
rosrun map_server map_server map.yaml
rosrun map_server map_saver -f slam_demo_map.png

## Slide 16
地图以jpg的格式，保存在根目录下。

## Slide 17: launch文件

## Slide 18: 训练
请在gazebo仿真环境中使用Hector功能包进行SLAM建图并保存。

## Slide 19
thanks