## Slide 1
ROS入门教程
----Hector
主讲教师：顾梦沁

## Slide 2
SLAM
中国大学慕课
Hector实训
1
2
3
4
gmapping实训讲解
Hector功能包介绍
Hector功能包演示
launch文件详解
Hector实训
训练
5

## Slide 3
SLAM
Hector实训
中国大学慕课
Hector实训
gmapping功能包

## Slide 4: 训练
SLAM
现在在机器人上更换了雷达，参数有如下的改动:
激光雷达的最大可用距离由20m降到15m；
激光雷达的最大测量距离由25m降到20m；
请自己建立launch文件，并在xbot仿真环境中SLAM建图并保存。
Hector实训
中国大学慕课

## Slide 5
SLAM
Hector实训
中国大学慕课
Hector实训
Hector功能包介绍

## Slide 6: Hector算法包特点
SLAM
基于激光雷达获得深度信息
采用高斯牛顿算法
生成二维栅格地图
不需要机器人提供里程计信息
输出地图话题：nav_msgs/OccupancyGrid
Hector实训
中国大学慕课

## Slide 7: Hector总体框架
SLAM
深度信息
Hector_slam功能包
栅格地图
Hector实训
中国大学慕课

## Slide 8: Hector功能包分析
SLAM
Hector_slam功能包中的服务和话题
Hector_slam功能包中的TF变换
Hector实训
中国大学慕课

## Slide 9
SLAM
中国大学慕课
gmapping实训
Hector功能包演示
Hector实训

## Slide 10
可以先从github上下载功能包，也可以将课程资源中的功能包拷贝到工作空间的目录下，进行编译。
首先打开gazebo仿真，用命令roslaunch robot_sim_demo robot_spawn.lacunch
SLAM
Hector实训
中国大学慕课

## Slide 11
我们可以看到如下的仿真界面
SLAM
Hector实训
中国大学慕课

## Slide 12
SLAM
然后打开Hector的launch文件，输入命令
roslaunch slam_demo hector_demo.launch
Hector实训
中国大学慕课

## Slide 13
SLAM
紧接着输入命令roslaunch slam_demo view_slam.launch
rviz界面就会自动跳出来。
Hector实训
中国大学慕课

## Slide 14
为了使机器人四处运动获得地图信息，打开键盘控制文件，输入命令rosrun robot_sim_demo robot_keyboard_teleop.py
SLAM
Hector实训
中国大学慕课

## Slide 15
运行机器人四处移动，完成地图的建立
SLAM
Hector实训
中国大学慕课

## Slide 16
将建立的地图保存下来，输入命令
rosrun map_server map_server map.yaml
rosrun map_server map_saver -f slam_demo_map.png
SLAM
Hector实训
中国大学慕课

## Slide 17
地图以jpg的格式，保存在根目录下。
SLAM
Hector实训
中国大学慕课

## Slide 18
SLAM
中国大学慕课
Hector实训
launch文件详解
Hector实训

## Slide 19: launch文件
SLAM
Hector实训
中国大学慕课

## Slide 20
SLAM
中国大学慕课
Hector实训
训练
Hector实训

## Slide 21: 训练
SLAM
请在xbot仿真环境中自己建立launch文件进行SLAM建图并保存。
Hector实训
中国大学慕课

## Slide 22
谢 谢