## Slide 1
ROS入门教程
----Navigation实训
主讲教师：郭旭东

## Slide 2
ROS机器人开发技术
Navigation 实训
中国大学慕课
实训题目
9.1
9.2
9.3
9.4
任务一：move_base配置
任务二：map_server配置
任务二：AMCL功能实现
任务三：导航功能实现
9.5
任务四：costmap中创建并调用new layer（拓展题）

## Slide 3
ROS机器人开发技术
move_base配置
中国大学慕课
Navigation实训
任务一：move_base配置

## Slide 4: 实训准备
ROS机器人开发技术
move_base配置
中国大学慕课
1.首先安装一些依赖包
打开终端运行：sudo apt-get install ros-kinetic-turtlebot-bringup
下载rbx1和arbotix源码并编译
mkdir -p ~/dev/catkin_ws/src
cd ~/dev/catkin_ws/src
catkin_init_workspace
git clone https://github.com/pirobot/rbx1.git
git clone https://github.com/vanadiumlabs/arbotix_ros.git
cd ..
catkin_make
source devel/setup.bash

## Slide 5
ROS机器人开发技术
move_base配置
中国大学慕课
配置move_base参数:运行成本、机器人半径、到达目标位置的距离，机器人移动的速度，并在rviz中让机器人以1m的速度前进、正方形前进进行测试。
任务描述

## Slide 6: 任务要点
ROS机器人开发技术
move_base配置
中国大学慕课
1.加载机器人模型
roslaunch rbx1_bringup fake_turtlebot.launch
2.加载空白地图
roslaunch rbx1_nav fake_move_base_blank_map.launch
3.全局路径规划
在ROS的导航中，首先会通过全局路径规划，计算出机器人到目标位置的全局路线。这一功能是navfn这个包实现的。 navfn通过Dijkstra最优路径的算法，计算costmap上的最小花费路径，作为机器人的全局路线。将来在算法上应该还会加入A*算法。
本课程着重于实践导航算法效果，所以详细算法不在这里展开，具体可参考：
http://www.ros.org/wiki/navfn?distro=fuerte

## Slide 7
ROS机器人开发技术
move_base配置
中国大学慕课
4.本地实时规划
本地的实时规划是利用base_local_planner包实现的。该包使用Trajectory Rollout 和Dynamic Window approaches算法计算机器人每个周期内应该行驶的速度和角度（dx，dy，dtheta velocities）base_local_planner这个包通过地图数据，通过算法搜索到达目标的多条路经，利用一些评价标准（是否会撞击障碍物，所需要的时间等等）选取最优的路径，并且计算所需要的实时速度和角度。
具体算法参见： http://www.ros.org/wiki/base_local_planner?distro=groovy

## Slide 8
ROS机器人开发技术
move_base配置
中国大学慕课
5.无障碍地图中的仿真
在这一步，我们暂时使用空白地图（blank_map.pgm），就在空地上进行无障碍仿真。 首先运行ArbotiX节点，并且加载机器人的URDF文件
roslaunch rbx1_bringup fake_turtlebot.launch
然后运行move_base和加载空白地图的launch文件
roslaunch rbx1_nav fake_move_base_blank_map.launch
然后调用rviz就可以看到机器人了。
rosrun rviz rviz -d `rospack find rbx1_nav`/amcl.rviz

## Slide 9
ROS机器人开发技术
move_base配置
中国大学慕课
子任务1：使机器人前进一米
输入如下命令
rostopic pub /move_base_simple/goal geometry_msgs/PoseStamped \
'{ header: { frame_id: "map" }, pose: { position: { x: 1.0, y: 0, z: 0 }, orientation: { x: 0, y: 0, z: 0, w: 1 } } }'
在Rviz中的运动轨迹图如下：

## Slide 10
ROS机器人开发技术
move_base配置
中国大学慕课
子任务2：正方形路线
先输入如下命令让机器人回到原来位置(0,0,0)
Ⅰ.rostopic pub /move_base_simple/goal geometry_msgs/PoseStamped \
'{ header: { frame_id: "map" }, pose: { position: { x: 0.0, y: 0, z: 0 }, orientation: { x: 0, y:
0, z: 0, w: 1 } } }'
Ⅱ.然后按reset按键，把所有的箭头清除。接着运行走正方形路径的代码：
rosrun rbx1_nav move_base_square.py

## Slide 11
ROS机器人开发技术
move_base配置
中国大学慕课
子任务3：自动躲避障碍物
Ⅰ.现在我们尝试在之前的正方形路径中加入障碍物。把之前运行的
中断（Ctrl-C），然后运行：
roslaunch rbx1_navfake_move_base_map_with_obstacle.launch 就会看到在rviz中出现了障碍物。
Ⅱ.在运行之前走正方形路线的代码：
rosrun rbx1_nav move_base_square.py 我们可以看到在全局路径规划的时候，机器人已经将障碍物绕过去了，如右图：

## Slide 12
ROS机器人开发技术
map_server配置
中国大学慕课
Navigation实训
任务二：map_server配置

## Slide 13
ROS机器人开发技术
move_base配置
中国大学慕课
任务描述
将软件所博物馆实际地图导入到rviz地图中

## Slide 14
ROS机器人开发技术
move_base配置
中国大学慕课
Software_Museum .pgm
Software_Museum .yaml文件解析
image: Software_Museum.pgm #地图路径
resolution: 0.050000 #地图分辨率，米/像素
origin: [-25.000000, -25.000000, 0.000000] #最左下角像素在地图中的2d位姿(x,y,yaw)，yaw为偏转(逆时针)，当yaw=0时没有偏转
negate: #是否对white/black free/occupied语义进行翻转
occupied_thresh: 0.65 #大于这个阀值占用率的像素被认为occupied
free_thresh: 0.196 #小于这个阀值占用率的像素被认为是free

## Slide 15
ROS机器人开发技术
move_base配置
中国大学慕课
任务要点
1.打开实际地图
roslaunch rbx1_nav fake_amcl.launch map:=Software_Museum.yaml
2.打开Rviz工具
rosrun rviz rviz -d `rospack find rbx1_nav`/amcl.rviz

## Slide 16
ROS机器人开发技术
map_server配置
中国大学慕课
<launch>
<param name="use_sim_time" value="false" />
<!-- Set the name of the map yaml file: can be overridden on the command line. -->
<arg name="map" default="test_map.yaml" />
<!-- Run the map server with the desired map -->
<node name="map_server" pkg="map_server" type="map_server" args="$(find rbx1_nav)/maps/$(arg map)"/>
<!-- The move_base node -->
<include file="$(find rbx1_nav)/launch/fake_move_base_amcl.launch" />
<!-- Run fake localization compatible with AMCL output -->
<node pkg="fake_localization" type="fake_localization" name="fake_localization" clear_params="true" output="screen">
<remap from="base_pose_ground_truth" to="odom" />
<param name="global_frame_id" value="map" />
<param name="base_frame_id" value="base_footprint" />
</node>
</launch>
map:=Software_Museum.yaml
添加地图yaml文件

## Slide 17
ROS机器人开发技术
map_server配置
中国大学慕课
导入地图效果：

## Slide 18
ROS机器人开发技术
AMCL功能实现
中国大学慕课
Navigation实训
任务三：AMCL功能实现

## Slide 19
ROS机器人开发技术
AMCL功能实现
中国大学慕课
任务描述
使用AMCL方法进行机器人定位，观察定位效果

## Slide 20
ROS机器人开发技术
AMCL功能实现
中国大学慕课
步骤：
1.把源码文件夹copy到catkin_ws/src中，编译并source
2.运行gazebo仿真环境
roslaunch robot_sim_demo robot_spawn.launch
3.运行navigation包
roslaunch navigation_sim_demo
navigation_demo.launch
4.在rviz中查看
roslaunch navigation_sim_demo view_navigation.launch
5.运行amcl的launch文件
roslaunch navigation_sim_demo amcl_demo.launch
运行效果如下图所示:

## Slide 21
ROS机器人开发技术
AMCL功能实现
中国大学慕课
插入的amcl node内容：

## Slide 22
ROS机器人开发技术
导航功能实现
中国大学慕课
Navigation实训
任务四：导航功能实现

## Slide 23
ROS机器人开发技术
导航功能实现
中国大学慕课
任务描述
1.使用rviz手动设定目标点，进行路径导航
2.使用程序设置目标点，进行路径导航

## Slide 24
ROS机器人开发技术
导航功能实现
中国大学慕课
子任务1：rviz设定目标点
  在任务2完成后，我们可以看到机器人在rviz中的定位，下面我们使用2D goal选项来手动指定一个目标点，可以看到导航效果

## Slide 25
ROS机器人开发技术
导航功能实现
中国大学慕课
子任务2：使用程序设定目标点
（1）我们运行一个监控的窗口，可以实时看到机器人发送的数据：
rxconsole
（2）接着运行lanuch文件，并且在一个新的终端中打开导航：
roslaunch rbx1_nav fake_nav_test.launch
打开rviz:
rosrun rviz rviz -d `rospack find rbx1_nav`/nav_test_fuerte.vcg
（3）然后点击rviz上的“2D Pose Estimate”，左键在机器人上单击，
让绿色的箭头和黄色的箭头重合，机器人就开始随机选择目标导
航了。在监控窗口中，我们可以看到机器人发送的状态信息

## Slide 26
ROS机器人开发技术
costmap中插入新layer
中国大学慕课
Navigation实训
任务四：costmap中插入新layer

## Slide 27
ROS机器人开发技术
costmap中插入新layer
中国大学慕课
任务描述
1.在catkin 工作空间中创建New layer 插件
2.在程序中调用新创建的New layer

## Slide 28
ROS机器人开发技术
costmap中插入新layer
中国大学慕课
Ⅰ.首先像创建beginner_tutorials package一样，在catkin工作空间下创建
simple_layers package。在终端中输入：
  cd ~/catkin_ws/src
  catkin_create_pkg simple_layers roscpp costmap_2d dynamic_reconfigure
  std_msgs rospy
在创建好的simple_layers/include/simple_layers/ 文件夹下创建空白文档，命
名为simple_layer.h，将所给的程序复制进去并保存
Ⅱ.创建layer 所需的头文件
子任务1：创建costmap layer插件

## Slide 29
ROS机器人开发技术
costmap中插入新layer
中国大学慕课
Ⅲ.在simpler_layers/src文件夹下创建空白文档，命名为
simple_layer.cpp，加入插件节点程序，并保存
Ⅳ.修改simpler_layers package下的Cmakerlists.txt文件
找到Cmakerlists.txt
添加：add_library(simple_layer src/simple_layer.cpp)
将include_directories(...)修改如下：
include_directories(include ${catkin_INCLUDE_DIRS})
Ⅴ.创建插件描述文件costmap_plugins.xml文件并加入插件信息，将其存放在
/catkin_ws/src/simpler_layers 文件夹下，

## Slide 30
ROS机器人开发技术
costmap中插入新layer
中国大学慕课
Ⅵ.修改package.xml，将下面语句
<costmap_2d plugin="${prefix}/costmap_plugins.xml" />
放入package.xml中两个<export>之间。效果如下所示：
<export>
<costmap_2d plugin="${prefix}/costmap_plugins.xml" />
</export>
这一步的目的是注册插件
得到这个结果，说明simple_layer 已经是一个可供ROS用的插件了
Ⅶ.编译
cd ~/catkin_ws
catkin_make
编译完成以后，在终端中输入：rospack plugins --attrib=plugin costmap_2d

## Slide 31
ROS机器人开发技术
costmap中插入新layer
中国大学慕课
Ⅰ.上面已经创建好了layer插件，接下来显示应用：在global_costmap 或者
local_costmap中声明它。
roslaunch rbx1_bringup fake_turtlebot.launch
roslaunch rbx1_nav fake_move_base_blank_map.launch
显示如下图所示的信息：
子任务2：使用costmap layer插件

## Slide 32
ROS机器人开发技术
costmap中插入新layer
中国大学慕课
Ⅱ.下面把创建的simple_layer，放入全局global_costmap中。要想使得ROS接受你的插件，要在参数中用plugins指明，也就是主要修改move_base中涉及到costmap的yaml文件：
1.配置costmap_common_params.yaml（具体参数参考所给的代码包，下同）
2.global_costmap_params.yaml
3.local_costmap_params.yaml
这里由于只在全局层添加simple_layer，所以local_costmap还是使用的默认layer插件。然后运行这个新配置的move_base launch文件，你会发现simplerlayer已经添加进global_costmap了，而local_costmap还是默认的pre-hydro格式

## Slide 33
ROS机器人开发技术
costmap中插入新layer
中国大学慕课
Ⅲ.最后在rviz中看看global_costmap中有没有加入这个障碍物点。下面是在软件博物馆环境的地图，红色标记的地方是人为加入的障碍物。按照上面程序设定，障碍物应该出现在机器人正前方1m处。
障碍物的膨胀系数，可以用下面的命令进行动态调试：
rosrun rqt_reconfigure rqt_reconfigure

## Slide 34
谢 谢