## Slide 1: 第十章 室内服务机器人
10.1 常用传感器

## Slide 2: 目录
10.1.1 激光雷达
10.1.2 摄像头
10.1.3 超声测距传感器

## Slide 3: 10.1.1 激光雷达

## Slide 4: 10.1.1激光雷达——激光雷达简介
激光雷达，是以发射激光束探测目标的位置、速度等特征量的雷达系统。

## Slide 5: 10.1.1激光雷达——激光雷达简介
向目标发射探测信号,然后将接收到的从目标反射回来的信号与发射信号进行比较,作适当处理后,就可获得目标的有关位置信息

## Slide 6: 10.1.1激光雷达——激光雷达介绍
品牌：SLAMTEC（思岚）
每秒8000次高速激光测距采样
360度全方位的激光测距扫描
地图测绘
机器人定位导航
物体/环境建模

## Slide 7: 10.1.1激光雷达——激光雷达部署
代码地址https://github.com/robopeak/rplidar_ros
(1)将代码克隆至本地workspace下的src文件夹中：
$ cd
$ mkdir -p catkin_ws/src #创建catkin工作空间
$ cd catkin_ws/src #进入src路径，克隆教学软件包
$ git clone https://github.com/robopeak/rplidar_ros.git
(2)用catkin_make对文件夹进行编译
$ cd ~/catkin_ws
$ catkin_make
$ source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
$ rospack profile #刷新环境
(3)运行rplidar ros package
a. 运行rplidar节点并在rviz中查看
$ roslaunch rplidar_ros view_rplidar.launch
或者
$ roslaunch rplidar_ros view_rplidar_a3.launch
b. 运行rplidar节点并使用测试应用程序查看
$ roslaunch rplidar_ros rplidar.launch (for RPLIDAR A1/A2) or
$ roslaunch rplidar_ros rplidar_a3.launch (for RPLIDAR A3)
$ rosrun rplidar_ros rplidarNodeClient

## Slide 8: 10.1.2激光雷达——Node分析

## Slide 9: a. rplidarNode
Published Topics
scan (sensor_msgs/LaserScan)
Services
stop_motor (std_srvs/Empty)
start_motor (std_srvs/Empty)
Parameters
serial_port (string, default: /dev/ttyUSB0)
serial_baudrate (int, default: 115200)
frame_id (string, default: laser)
inverted (bool, default: false)
angle_compensate (bool, default: true)
scan_mode (string, default: std::string())
RPLIDAR的驱动程序，
使用RPLIDAR的SDK读取RPLIDAR原始扫描结果
转换为ROS LaserScan消息。

## Slide 10: a. rplidarNode
Published Topics
scan (sensor_msgs/LaserScan)
Services
stop_motor (std_srvs/Empty)
start_motor (std_srvs/Empty)
Parameters
serial_port (string, default: /dev/ttyUSB0)
serial_baudrate (int, default: 115200)
frame_id (string, default: laser)
inverted (bool, default: false)
angle_compensate (bool, default: true)
scan_mode (string, default: std::string())
从laser中发布scan topic
调用Service来停止rplidar的电机
调用Service来开启rplidar的电机
系统中使用的串行端口名称
串口波特率
设备的帧ID
指示LIDAR是否倒置安装
表明是否需要进行角度补偿
激光雷达的扫描模式

## Slide 11: 10.1.2 摄像头

## Slide 12: 10.1.2 摄像头
奥比中光深度摄像头

## Slide 13: 10.1.2 摄像头
图漾科技工业摄像机
乐行天下TOF 3D深度摄像头

## Slide 14: 10.1.2 摄像头——kinect的部署
1. 下载和安装open_kinect，打开终端，然后输入以下命令：
$ sudo apt-get install ros-diamondback-openni-kinect
2. 编译openni_kinect这个功能包集，终端输入：
$ rosmake openni_kinect –rosdep-install
3. 下载控制Kinect马达驱动kinect_aux，终端输入：
$ git clone https://github.com/ros-pkg-git/kinect.git
4.把kinect_aux放到ROS_PACKAGE_PATH下，这样才能被ROS命令找到并且编译：
$ rosmake Kinect_aux
(b)基于源的安装
1. 安装OpenNI驱动
$ hg clone https://kforge.ros.org/openni/drivers
$ cd drivers
$ make
$ make install
2. 运行rosinstall
$rosinstall ~/openni_kinectPATH_TO_EXISTING_ROS_TREE ‘http://www.ros.org/wiki/openni_kinect?action=AttachFile&do=get&target=openni_ kinect.rosinstall’
3.设置环境
每次打开新的终端时，添加下面一行程序到.bashrc或者安装源文件：
$ ~/openni_kinect/setup.bash
4. 编译
$ rosmake openni_kinect –rosdep-install

## Slide 15: 10.1.3 超声波测距传感器

## Slide 16: 10.1.3 超声波测距传感器——原理
超声波传感器就是利用压电效应的原理将电能和超声波相互转化，即在发射超声波的时候，将电能转换成超声波发射出去；而在接收时，则将超声振动转换成电信号。