## Slide 1
ROS入门教程（实训）
----topic的Python实现
主讲教师：XXX

## Slide 2
实训
Topic的Python实现
中国大学慕课
实训-Topic的Python实现
一：创建功能包ros_tutorials_topic
1
2
3
4
二：创建发布者节点
三：创建订阅者节点
四：编译运行
5
五：检查运行中的节点的通信状态

## Slide 3
中国大学慕课
Topic的Python实现
一：创建功能包ros_tutorials_topic
一：创建功能包ros_tutorials_topic
实训

## Slide 4
中国大学慕课
  创建包ros_tutorials_topic
  操作：
  在终端输入如下命令：
  $ cd ~/catkin_ws/src
  ~/catkin_ws/src$ catkin_create_pkg ros_tutorials_topic std_msgs roscpp rospy
一：创建功能包ros_tutorials_topic
实训

## Slide 5
中国大学慕课
  操作：
  在终端输入如下命令：
  $ cd ros_tutorials_topic
  $ ls
一：创建功能包ros_tutorials_topic
实训

## Slide 6
二：创建发布者节点
中国大学慕课
Topic的Python实现
二：创建发布者节点
实训

## Slide 7
中国大学慕课
  创建发布者节点
  操作：
  在终端输入如下命令：
  $ mkdir scripts //创建scripts文件夹
  $ cd scripts //进入msg文件夹
二：创建发布者节点
实训

## Slide 8
中国大学慕课
  创建发布者节点
  操作：
  继续在终端输入如下命令：
  $ wget https://raw.github.com/ros/ros_tutorials/kinetic-devel/rospy_tutorials/001_talker_listener/talker.py
  $ chmod +x talker.py
二：创建发布者节点
实训

## Slide 9
中国大学慕课
二：创建发布者节点
实训

## Slide 10
中国大学慕课
二：创建发布者节点
  创建发布者节点
  操作：
  继续在终端输入如下命令：
  $vim talker.py //打开下载好的talker.py文件
实训

## Slide 11
中国大学慕课
二：创建发布者节点
talker.py代码如图所示修改
实训

## Slide 12
三：创建订阅者节点
中国大学慕课
Topic的Python实现
三：创建订阅者节点
实训

## Slide 13
中国大学慕课
  创建创建订阅者节点
  操作：
  继续在终端输入如下命令：
  $ wget https://raw.github.com/ros/ros_tutorials/kinetic-devel/rospy_tutorials/001_talker_listener/listener.py
  $ chmod +x listener.py
三：创建订阅者节点
实训

## Slide 14
中国大学慕课
三：创建订阅者节点
实训

## Slide 15
中国大学慕课
三：创建订阅者节点
  创建订阅者节点
  操作：
  继续在终端输入如下命令：
  $vim listener.py //打开下载好的listener.py文件
实训

## Slide 16
中国大学慕课
三：创建订阅者节点
listener.py代码如图所示修改
实训

## Slide 17
四：编译运行
中国大学慕课
Topic的Python实现
四：编译运行
实训

## Slide 18
中国大学慕课
  编译运行
  操作：
  新建终端输入如下命令：
  $cd ~/catkin_ws //进入catkin_ws工作空间
  $catkin_make //编译
四：编译运行
实训

## Slide 19
中国大学慕课
四：编译运行
实训

## Slide 20
中国大学慕课
四：编译运行
实训

## Slide 21
中国大学慕课
四：编译运行
  编译运行
  操作：
  继续在终端输入如下命令：
  $ source ./devel/setup.bash
  $ roscore //运行主节点
实训

## Slide 22
中国大学慕课
四：编译运行
实训

## Slide 23
中国大学慕课
四：编译运行
  编译运行
  操作：
  新建终端输入如下命令：
  $ source catkin_ws/devel/setup.bash
  $ rosrun ros_tutorials_topic talker.py
实训

## Slide 24
中国大学慕课
四：编译运行
运行结果：
实训

## Slide 25
中国大学慕课
四：编译运行
  编译运行
  操作：
  新建终端输入如下命令：
  $ source catkin_ws/devel/setup.bash
  $ rosrun ros_tutorials_topic listener.py
实训

## Slide 26
中国大学慕课
四：编译运行
运行结果：
实训

## Slide 27
中国大学慕课
四：编译运行
两个结果对比：
实训

## Slide 28
五：检查运行中的节点的通信状态
中国大学慕课
Topic的Python实现
五：检查运行中的节点的通信状态
实训

## Slide 29
五：检查运行中的节点的通信状态
中国大学慕课
  操作：
  新建终端输入如下命令：
  $ source catkin_ws/devel/setup.bash
  $ rostopic list
实训

## Slide 30
五：检查运行中的节点的通信状态
中国大学慕课
  操作：
  继续在终端输入如下命令：
  $ rostopic info /chatter
实训

## Slide 31
五：检查运行中的节点的通信状态
中国大学慕课
  操作：
  在talker.py运行的终端下关闭发布者节点（Ctrl+c）：
  继续在终端输入如下命令：
  $ rostopic info /chatter
实训

## Slide 32
五：检查运行中的节点的通信状态
中国大学慕课
  操作：
  在listener.py运行的终端下关闭订阅者节点（Ctrl+c）：
  继续在终端输入如下命令：
  $ rostopic info /chatter
实训

## Slide 33
五：检查运行中的节点的通信状态
中国大学慕课
  操作：
  重新运行发布者和订阅者节点：
  继续在终端输入如下命令：
  $ rostopic echo /chatter
实训

## Slide 34
五：检查运行中的节点的通信状态
中国大学慕课
实训

## Slide 35
五：检查运行中的节点的通信状态
中国大学慕课
  操作：
  新建终端输入如下命令：
  $ source catkin_ws/devel/setup.bash
  $ rqt_graph
实训

## Slide 36
注：rosclean小工具
中国大学慕课
Topic的Python实现
注：rosclean小工具
实训

## Slide 37
注：rosclean小工具
中国大学慕课
当运行roscore时，如果显示以下警告信息，则意味着日志文件超过1GB，如果用户觉得会让系统不堪重负，请使用rosclean命令将其删除。
以下是删除ROS日志存储库（笔者是/home/rt/.ros/log）的所有日志的示例。如果要删除它，请按y按钮将其删除。
实训

## Slide 38
谢 谢