## Slide 1
ROS入门教程
----通信架构（下）
主讲教师：XXX
Notes: 1

## Slide 2
通信架构（下）
教学提纲
中国大学慕课
通信架构（下）
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
Service通信方式
Service数据格式.srv文件
Parameter Server
Action通信方式
Action数据格式.action文件
3.2.5

## Slide 3
通信架构（下）
Service通信方式
中国大学慕课
通信架构（下）
3.2.1 Service通信方式

## Slide 4
通信架构（下）
Service通信方式
中国大学慕课
Service是ROS中的同步通信方式
Node间可以通过request-reply方式通信

## Slide 5
通信架构（下）
Service通信方式
中国大学慕课

## Slide 6
通信架构（下）
Service通信方式
中国大学慕课
rosservice命令
$rosservice list
$rosservice info service_name
$rosservice call service_name args
$rosservice type service_name
$rosservice uri
$rosservice find
$rosservice args
#列出当前所有活跃的service
#显示某个service的属性信息
#调用某个service
#打印服务类型
#打印服务的uri
#按服务类型查找服务
#打印服务参数

## Slide 7
通信架构（下）
Service数据格式.srv文件
中国大学慕课
通信架构（下）
3.2.2 Service数据格式 .srv文件

## Slide 8
通信架构（下）
Service数据格式.srv文件
中国大学慕课
.srv文件：包括请求（request）和响应（reply）两部分

## Slide 9
通信架构（下）
Service数据格式.srv文件
中国大学慕课
.msg文件

## Slide 10
通信架构（下）
Service数据格式.srv文件
中国大学慕课
上述以DetectHUman.srv文件为例，该服务例子取自OpenNI的人体检测ROS软件包。它是用来查询当前深度摄像头中的人体姿态和关节数的。
注：.srv文件只能嵌套.msg文件，不能再嵌套.srv文件

## Slide 11
通信架构（下）
Service数据格式.srv文件
中国大学慕课
.srv或.msg运行时需要的依赖：
修改package.xml，添加依赖
修改CMakeList.txt，添加

## Slide 12
通信架构（下）
Service数据格式.srv文件
中国大学慕课
rossrv命令
$rossrv list
$rossrv show srv_name
$rossrv md5 srv_name
$rossrv package package_name
$rossrv packages
#列出系统上所有srv
#显示某个srv内容
#显示服务md5sum
#列出包中的服务
#列出包含服务的包

## Slide 13
通信架构（下）
Parameter Server
中国大学慕课
通信架构（下）
3.2.3 Parameter Server

## Slide 14
通信架构（下）
Parameter Server
存储各种参数的字典
可用命令行，launch文件和node(API)读写
中国大学慕课

## Slide 15
通信架构（下）
Parameter Server
命令行设置参数方法
rosparam
$rosparam list
$rosparam get param_key
$rosparam set param_key param_value
$rosparam dump file_name
$rosparam load file_name
$rosparam delete param_key
#列出当前所有参数
#显示某个参数的值
#设置某个参数的值
#保存参数到文件
#从文件读取参数
#删除参数
中国大学慕课

## Slide 16
通信架构（下）
Parameter Server
Load和dump文件：两个文件需要遵守YAML格式
YAML格式具体示例如下：
name:’Zhangsan’
age:20
gender:’M’
score{Chinese：80, Math:90}
score_history:[85,82,88,90]
中国大学慕课

## Slide 17
通信架构（下）
Parameter Server
Launch文件设置参数示例： <param>与<rosparam>标签
与参数服务器相关的标签有两个：一个是<param>
另一个是<rosparam>
打开robot_sim_demo/launch/include/xbot2.launch.xml文件，如右图所示，查看两种标签的定义方式：
中国大学慕课

## Slide 18
通信架构（下）
Parameter Server
ROS参数服务器为参数值使用XMLRPC数据类型
其中包括:strings, integers, floats, booleans, lists, dictionaries, iso8601 dates,
and base64-encoded data
中国大学慕课

## Slide 19
通信架构（下）
Action通信方式
通信架构（下）
3.2.4 Action通信方式
中国大学慕课

## Slide 20
通信架构（下）
Action通信方式
类似service，带有状态反馈的通信方式通常用在长时间、可抢占的任务中
中国大学慕课

## Slide 21
通信架构（下）
Action通信方式
client和server之间通过actionlib定义的”action protocol”进行通讯。这种通讯协议是基于ROS的消息机制实现的，为用户提供了client和server的接口，接口如下图所示：
中国大学慕课

## Slide 22
通信架构（下）
Action通信方式
在上边的action的接口框图上，我们可以看到，client向server端发布任务目标以及在必要的时候取消任务，server会向client发布当前的状态，实时的反馈和最终的任务结果
goal:任务目标
cancel:请求取消任务
status:通知client当前的状态
feedback:周期反馈任务运行的监控数据
result:向client发送任务的执行结果，这个topic只会发布一次。
中国大学慕课

## Slide 23
通信架构（下）
通信架构（下）
3.2.5 Action数据格式.action文件
Action数据格式.action文件
中国大学慕课

## Slide 24
通信架构（下）
Action数据格式.action文件
Action规范：利用动作库进行请求响应，动作的内容格式应包含三个部分，目标、反馈、结果。
目标
机器人执行一个动作，应该有明确的移动目标信息，包括一些参数的设定，方向、角度、速度等等。
从而使机器人完成动作任务。
反馈
在动作进行的过程中，应该有实时的状态信息反馈给服务器的实施者，告诉实施者动作完成的状态，
可以使实施者作出准确的判断去修正命令。
结果
当运动完成时，动作服务器把本次运动的结果数据发送给客户端，使客户端得到本次动作的全部信息，
例如可能包含机器人的运动时长，最终姿势等等。
中国大学慕课

## Slide 25
通信架构（下）
Action数据格式.action文件
action文件格式示例：
中国大学慕课

## Slide 26
通信架构（下）
Action数据格式.action文件
Action实例讲解：
首先写DoDishes.action文件，包括三个部分，目标，结果，反馈：
中国大学慕课

## Slide 27
通信架构（下）
Action数据格式.action文件
修改文件夹里CmakeLists.txt如下内容:
1. find_package(catkin REQUIRED genmsg actionlib_msgs actionlib)
2. add_action_files(DIRECTORY action FILES DoDishes.action)
generate_messages(DEPENDENCIES actionlib_msgs)
中国大学慕课

## Slide 28
通信架构（下）
修改package.xml,添加所需要的依赖如下:
1. <build_depend>actionlib </build_depend>
2. <build_depend>actionlib_msgs</build_depend>
3. <run_depend>actionlib</run_depend>
4. <run_depend>actionlib_msgs</run_depend>
Action数据格式.action文件
中国大学慕课

## Slide 29
通信架构（下）
现在就可以进行编译了，编译完成后会产生一系列的.msg文件
DoDishesAction.msg
DoDishesActionFeedback.msg
DoDishesActionGoal.msg
DoDishesActionResult.msg
DoDishesFeedback.msg
DoDishesGoal.msg
DoDishesResult.msg
Action数据格式.action文件
中国大学慕课

## Slide 30
通信架构（下）
使用rosmsg list命令查看：
从这里我们也可以看到，action确实是基于message实现的
Action数据格式.action文件
中国大学慕课

## Slide 31
谢 谢