## Slide 1
ROS入门教程 ---Rosbag

## Slide 2: 本课实训目标
使用rqt工具中的rqt_image_view查看回放数据:
  回放的数据包括摄像头图像话题，通过rqt_image_view获取摄像头数据并显示

## Slide 3: 主要内容
任务描述
子任务分解

## Slide 4: 任务描述
将课时1录制的bag文件进行回放
通过rqt_image_view获取摄像头图像话题数据并显示

## Slide 5: 任务描述
任务要点:
检查数据:
如何查看.bag文件中包含的信息
  加深理解rosbag的回放功能
  熟悉使用rqt_image_view命令
  操作并显示不同图像话题的信息

## Slide 6: 子任务1（10分钟）
使用rosbag info <file_name>命令查看所有topic数据信息
描述：
  进入课时1已经保存的bag文件所在目录
  打开终端输入rosbag info <file_name>命令
要求：
  Linux基础指令
  能够使用命令行运行ros命令

## Slide 7: 子任务1
知识点
  rosbag info <file_name>
  运行rosbag info 文件名命令， 输出bag文件中所包含话题的名称、类型和消息数量

## Slide 8: 子任务1
演示
  终端1：
    $ cd ~/catkin_ws/src/ROS-Academy-for-Beginners/robot_sim_demo/bagfiles
    $ ~/catkin_ws/src/ROS-Academy-for-Beginners/robot_sim_demo/bagfiles
    $ rosbag info 2018-07-14-22-10-29.bag

## Slide 9: 子任务1
终端1运行结果（只列出部分内容）
path: 2018-07-14-22-10-29.bag
version: 2.0
duration: 22.6s
start: Jan 01 1970 08:35:31.28 (2131.28)
end: Jan 01 1970 08:35:53.89 (2153.89)
size: 135.3 MB
messages: 81616
compression: none [82/82 chunks]
types: …
geometry_msgs/Twist [9f195f881246fdfa2798d1d3eebca84a]
nav_msgs/Odometry [cd5e73d190d741a2f92e81eda573aca7]
…
topics: …
/camera/rgb/image_raw 35 msgs : sensor_msgs/Image
/clock 22622 msgs : rosgraph_msgs/Clock
/cmd_vel 672 msgs : geometry_msgs/Twist
/odom 1135 msgs : nav_msgs/Odometry
/scan 34 msgs : sensor_msgs/LaserScan
…

## Slide 10: 子任务1
运行结果分析:
可以看到有消息记录包文件本身的信息，例如创建的日期、持续时间、文件大小，以及内部消息的数量和文件的压缩格式（如果有压缩）。然后，我们还会有文件内部数据类型的列表。

## Slide 11: 子任务2（10分钟）
使用GUI工具rqt_bag命令检查包信息
描述：
  允许我们回放消息记录包、查看图像（如果有）、绘制标量数据图和消息的数据原结构(RAW)。
  只需要传递记录包文件的名称
要求：
  Linux基础指令
  能够使用命令行运行ros命令

## Slide 12: 子任务2
知识点
  rqt_bag
  rqt_plot

## Slide 13: 子任务2
演示
  关闭终端1然后重新打开：
  $ rqt_bag
  在打开的GUI中Load Bag定位到课时1录制的bag文件，选中之后Open
  点击Play/Pause即可像在命令行中一样回放/停止打开的bag文件

## Slide 14
  新打开的bag文件的rqt_bag GUI界面中，空白处右键view (by topic)-/cmd_vel-Plot就把rqt_plot插件放到同一窗口中
  再次空白处右键Publish-/cmd_vel， rqt_plot接收到/cmd_vel话题的数据后显示其关于时间的变化轨迹
  点击Play/Pause键回放bag文件subset.bag
  在rqt_plot图中选择linear-x，angular-z

## Slide 15: 子任务2
运行结果
时间轴，随时间移动

## Slide 16: 子任务2
运行结果分析
  可以根据需求借助rqt_plot绘制感兴趣的话题信息的时序图
  一幅图中可以多个y轴坐标进行显示
  绘图工具不生成文件中所有数值， 它只是简单显示数据的回放和发布
  还能够播放、暂停、停止和移动到文件头或者文件结尾

## Slide 17: 子任务3（10分钟)
使用rosbag play 文件名命令回放bag文件储存数据
描述：
  进入课时1已经保存的bag文件所在目录
  打开终端输入rosbag play 文件名命令
要求：
  Linux基础指令
  能够使用命令行运行ros命令

## Slide 18: 子任务3
知识点
rosbag play 文件名:
运行rosbag play命令，rosbag程序会回放消息记录包文件
rosbag play -l 文件名:
运行rosbag record命令，并附加-l选项，rosbag程序会循环回放消息记录包文件
rosbag play -s 数字 文件名:
运行rosbag record命令，并附加-s选项，rosbag程序会从某一时间节点（数字代表的秒数）开始发布消息

## Slide 19: 子任务3
演示：
  终端1：
  $ roscore
  终端3：
  $ cd ~/catkin_ws/src/ROS-Academy-for-Beginners/robot_sim_demo/bagfiles
  $ ~/catkin_ws/src/ROS-Academy-for-Beginners/robot_sim_demo/bagfiles
  $ rosbag play -l 2018-07-14-22-10-29.bag
  终端4：
  $ rosrun rqt_image_view rqt_image_view

## Slide 20: 子任务3
  终端4运行结果

## Slide 21: 子任务1
终端4运行结果分析
  由rqt可视化彩色图可知，当前显示的是/camera/rgb/image_raw话题的图像信息，此话题由Xbot机器人的摄像头发布
  rqt_image_raw还可显示其他由Xbot机器人的摄像头发布的图像话题信息，比如/camera/depth/image_raw， /camera/rgb/image_raw/compressed， /camera/rgb/image_raw/theora