## Slide 1
ROS入门教程
---rviz, rqt

## Slide 2
rviz
ros visualization
3D可视化环境
提供了机器人的视角，借助摄像头，激光等组件，便于监控和调试

## Slide 3
应用
查找视觉系统的错误。打开rviz后，可以在左边菜单栏选择隐藏或显示选定信息
对传感器处理的每个阶段都进行可视化。例如在对相机图像进行一系列过滤处理时，确保将每一阶段的过滤器的输出都发布出来，便于检查中间结果

## Slide 4
由于rviz提供了3D可视化环境，只需控制鼠标就能实现导航功能
同时查看多个传感器的数据。比如当机器人同时在使用激光和深度相机，可以在同一个坐标系中观察两者的画面

## Slide 5
实际操作
安装：
$ rosdep install rviz
$ rosmake rviz
启动rviz:
$ roscore & rviz

## Slide 6
显示类型：显示将要可视化的数据类型
描述：所选中的显示的简要介绍
显示名称：必须是独一无二的名字

## Slide 7
显示类型（部分）
名称 | 描述
Axes | 显示一组坐标轴
Camera | 从该摄像机的视角创建一个新的渲染窗口，在其上覆盖原来的图像
Grid | 显示2D或3D网格
Grid Cells | 从网格中提取单元，通常是代价地图中的障碍物
Image | 创建一个带有图像的渲染窗口
InteractiveMarker | 从一个或多个交互标记服务器显示3D对象
Laser Scan | 显示来自激光扫描仪的数据
Map | 在地平面显示地图
Markers | 允许程序员通过主题显示任意的原始形状

## Slide 8
名称 | 描述
Path | 从导航功能包集显示一条路径
Point | 将点绘制成一个小球体
Pose | 将位姿绘制成箭头或轴
Pose Array | 绘制箭头“云”，每一个箭头代表位姿阵列中的一个位姿
Point Cloud | 由点云显示数据

## Slide 9
窗口内容

## Slide 10
状态 | 意义 | 颜色
OK | 正常 | 黑色
Warning | 警告 | 黄色
Error | 错误 | 红色
Disable | 禁用 | 灰色

## Slide 11
rqt
基于qt开发的可视化工具，扩展性好，灵活易用，跨平台
r: ros
qt: Qt图形界面（GUI）工具包

## Slide 12
组成
rqt核心模块
rqt_common_plugin（后端图形工具套件）
rqt_robot_plugins (机器人运行时的交互工具)

## Slide 13
运行
集成图形界面rqt_gui:
$ rqt
运行单个插件：
$ rqt –standalone <plugin-name>

## Slide 14
常用插件
rqt核心包提供了一些不需要rosrun就能运行的常用的插件:
rqt_console, rqt_graph, rqt_plot, rqt_bag, 和 rqt_logger_level
用于机器人的调试

## Slide 15
rqt_console: 查看和过滤消息
随时间收集消息，在列表视图里显示并实时更新，包括如下内容
message（用户指定的消息)
severity（消息的严重性级别，例如debug，info, warn, error等等）
node（广播节点的名称）
time（广播消息的时间），topics，location

## Slide 16
常用操作：
暂停和恢复消息显示
清除消息
保存消息

## Slide 17
双击将在单独的框中显示有关该消息的所有信息
右键单击将弹出一个菜单，可以根据所选消息的某些方面过滤列表

## Slide 18
用途：
ros系统出现异常时的调试工具
查看warnings和errors

## Slide 19
rqt_graph:显示通信架构
包括当前正在运行的node，topic，消息的流向
不会自动更新信息，需要点击刷新按钮

## Slide 20
$ rqt_graph
椭圆：node
方框：topic
箭头：消息的流向

## Slide 21
用途：
有助于理解ros package，梳理各节点之间的关系
怀疑系统连接有问题时，查看各个节点和主题

## Slide 22
rqt_plot: 查看参数
将一些参数，尤其是动态参数以曲线图的形式绘制出来

## Slide 23
$ rqt_plot

## Slide 24
用途：
图形化查看单独的数据

## Slide 25
rqt_bag：跟rqt_graph的作用类似，用于图形化的查看包的内容

## Slide 26
rqt_logger_level：配合rqt_console查看日志的级别

## Slide 27
rviz, rqt
监控，调试，开发