## Slide 1
ROS入门教程
----TF实训2
主讲教师：柴文杰

## Slide 2
TF
6.3 TF实训3
中国大学慕课
6.3 TF实训3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
创建一个tf listener
创建DEMO实例中的tf listener
增加一个坐标系

## Slide 3
TF
6.3.1 创建一个tf listener
中国大学慕课
6.3 TF实训2
6.3.1 创建一个tf listener

## Slide 4
TF
6.3.1 创建一个tf listener
中国大学慕课
回顾
listener类函数主要包括三种函数
即： waitForTransform();
LookupTransform();
canTransform()
功能分别是
阻塞直到转换关系可获得；
查询坐标系间的转换关系；
判断两个frame是否相通。
格式的回顾会在具体的用法中体现

## Slide 5
TF
6.3.1 创建一个tf listener
中国大学慕课
NO.1
在之前相同的路径下创建名为tf_listener.py的文件
在文件开头引入库函数
import rospy
import math
import tf
然后，注册初始化节点
if __name__ == '__main__':
rospy.init_node('py_tf_turtle')

## Slide 6
TF
6.3.1 创建一个tf listener
中国大学慕课
NO.2
创建了listener类的对象并设置频率
listener = tf.TransformListener() #TransformListener创建后就开始接受tf广播信息，
最多可以缓存10s
rate = rospy.Rate(1.0)
使用waitForTransform()等待坐标系相通
#1. 阻塞直到frame相通
print '1. 阻塞直到frame相通'
listener.waitForTransform("/base_link", "/link1", rospy.Time(), rospy.Duration(4.0))

## Slide 7
TF
6.3.1 创建一个tf listener
中国大学慕课
NO.3
构建循环结构不断地查询两个坐标系变换
while not rospy.is_shutdown():
try:
#2. 监听对应的tf,返回平移和旋转
print '2. 监听对应的tf,返回平移和旋转'
(trans,rot) = listener.lookupTransform('/base_link', '/link1', rospy.Time(0))
#rospy.Time(0)不表示0时刻的tf，而是指最近一帧tf
except (tf.LookupException, tf.ConnectivityException, tf.ExtrapolationException):
continue

## Slide 8
TF
6.3.1 创建一个tf listener
中国大学慕课
NO.4
判断两个frame是否相通
#3. 判断两个frame是否相通
print '3. 判断两个frame是否相通'
if listener.canTransform('/link1', '/base_link', rospy.Time(0)) :
print 'true'
else :
print 'false'
rate.sleep()

## Slide 9
TF
6.3.2 创建DEMO中的tf listener
中国大学慕课
6.3 TF实训2
6.3.2 创建DEMO中的tf listener

## Slide 10
TF
6.3.2 创建DEMO中的tf listener
中国大学慕课
NO.1
去往第一次的文件路径
创建源文件：roscd learning_tf
NO.2
在对应路径的nodes文件夹下创建一个名为turtle_tf_listener.py的文件
下面是一个实例路径，对应找到自己的路径
前期准备

## Slide 11
TF
6.3.2 创建DEMO中的tf listener
中国大学慕课
创建listener
用文本编辑器打开创建的文件，将代码复制粘贴（/输入）
codes_1：
    #!/usr/bin/env python
    import roslib
    roslib.load_manifest('learning_tf')
    import rospy
    import math
    import tf
    import geometry_msgs.msg
    import turtlesim.srv

## Slide 12
TF
6.3.2 创建DEMO中的tf listener
中国大学慕课
创建listener
用文本编辑器打开创建的文件，将代码复制粘贴（/输入）
codes_2：
if __name__ == '__main__':
rospy.init_node('turtle_tf_listener')
listener = tf.TransformListener()
rospy.wait_for_service('spawn')
spawner = rospy.ServiceProxy('spawn', turtlesim.srv.Spawn)
spawner(4, 2, 0, 'turtle2')

## Slide 13
TF
6.3.1 创建DEMO中的tf listener
中国大学慕课
codes_3：
  turtle_vel = rospy.Publisher('turtle2/cmd_vel', geometry_msgs.msg.Twist,queue_size=1)
  rate = rospy.Rate(10.0)
  while not rospy.is_shutdown():
  try:
  (trans,rot) = listener.lookupTransform('/turtle2', '/turtle1', rospy.Time(0))
  except (tf.LookupException, tf.ConnectivityException, tf.ExtrapolationException):
  continue

## Slide 14
TF
6.3.1 创建DEMO中的tf listener
中国大学慕课
添加命令：chmod +x nodes/turtle_tf_listener.py #使程序可以执行
codes_4:
  angular = 4 * math.atan2(trans[1], trans[0])
  linear = 0.5 * math.sqrt(trans[0] ** 2 + trans[1] ** 2)
  cmd = geometry_msgs.msg.Twist()
  cmd.linear.x = linear
  cmd.angular.z = angular
  turtle_vel.publish(cmd)
  rate.sleep()
创建listener
用文本编辑器打开创建的文件，将代码复制粘贴（/输入）

## Slide 15
TF
6.3.1 创建DEMO中的tf listener
中国大学慕课
运行listener
对应路径找到名为start_demo.launch的文件
添加代码：
<launch>
... #这里是前面broadcaster的launch内容
<node pkg="learning_tf" type="turtle_tf_listener.py"
name="listener" />
</launch>
运行代码： $ roslaunch learning_tf start_demo.launch

## Slide 16
TF
6.3.3 增加一个坐标系(frame)
中国大学慕课
6.3 TF实训2
6.3.3 增加一个坐标系

## Slide 17
TF
6.3.3 增加一个坐标系
中国大学慕课
任务描述

## Slide 18
TF
6.3.3 增加一个坐标系
中国大学慕课
创建codes
在script文件夹下创建名为fixed_tf_broadcaster.py的文件
codes：
  #!/usr/bin/env python
  import roslib
  roslib.load_manifest('learning_tf')
  import rospy
  import tf
  if __name__ == '__main__':
  rospy.init_node('fixed_tf_broadcaster')
  br = tf.TransformBroadcaster()
  rate = rospy.Rate(10.0)
  while not rospy.is_shutdown():
  br.sendTransform((0.0, 2.0, 0.0), (0.0, 0.0, 0.0, 1.0), rospy.Time.now(), "carrot1", "turtle1")
  rate.sleep()
注：不要忘记使这个文件可执行化 chmod +x script/fixed_tf_broadcaster.py

## Slide 19
TF
6.3.3 增加一个坐标系
中国大学慕课
运行codes
编辑相同路径下的start_demo.launch文件
增加代码
<launch>
...
<node pkg="learning_tf" type="fixed_tf_broadcaster.py"
name="broadcaster_fixed" />
</launch>
使用命令：
$ roslaunch learning_tf start_demo.launch

## Slide 20
TF
6.3.3 增加一个坐标系
中国大学慕课
猜运行结果
你的推测？
符合吗？

## Slide 21
TF
6.3.3 增加一个坐标系
中国大学慕课
检验结果
打开script/turtle_tf_listener.py文件，将turtle1替换为carrot1,更改launch的执行顺序
再次运行程序
代码：roslaunch learning_tf start_demo.launch

## Slide 22
TF
6.3.3 增加一个坐标系
中国大学慕课
运行结果

## Slide 23
TF
6.3.3 增加一个坐标系
中国大学慕课
运行结果
命令： rosrun rviz rviz
more

## Slide 24
TF
6.3.3 增加一个坐标系
中国大学慕课
广播动态的frame
创建一个名为dynamic_tf_broadcaster.py的文件
codes：
  #!/usr/bin/env python
  import roslib
  roslib.load_manifest('learning_tf')
  import rospy
  import tf
  import math

## Slide 25
TF
6.3.3 增加一个坐标系
中国大学慕课
广播动态的frame
创建一个名为dynamic_tf_broadcaster.py的文件
codes：
if __name__ == '__main__':
rospy.init_node('dynamic_tf_broadcaster')
br = tf.TransformBroadcaster()
rate = rospy.Rate(10.0)
while not rospy.is_shutdown():
t = rospy.Time.now().to_sec() * math.pi
br.sendTransform((2.0 * math.sin(t), 2.0 * math.cos(t), 0.0),
(0.0, 0.0, 0.0, 1.0),
rospy.Time.now(),
"carrot1",
"turtle1")
rate.sleep()
注：使用chmod +x script/dynamic_tf_broadcaster.py使这个文件可执行

## Slide 26
TF
6.3.3 增加一个坐标系
中国大学慕课
运行动态的frame
修改launch文件
<launch>
...
<node pkg="learning_tf" type="dynamic_tf_broadcaster.py"
name="broadcaster_dynamic" />
</launch>

## Slide 27
TF
6.3.3 增加一个坐标系
中国大学慕课
运行结果

## Slide 28
TF
6.3.3 增加一个坐标系
中国大学慕课
运行结果
命令：rosrun rviz rviz
注：这里的carrot1一直在运动，就像钟表秒针一样

## Slide 29
TF
6.3.3 增加一个坐标系
中国大学慕课
校验广播结果

## Slide 30
TF
6.3 TF实训2 作业题
中国大学慕课
对新建的carrot1,创建listener,使turtle2可以追着carrot1，而不是turtle1。
提示：这个作业是下节实训的内容，可以提前尝试练习。
再新建一个坐标系，命名为carrot2，这个carrot2会围绕turtle2做椭圆旋转
作业题

## Slide 31
谢 谢