## Slide 1
ROS入门教程
----MoveIt!
主讲教师：李德众

## Slide 2
MoveIt!
目录
中国大学慕课
MoveIt!
MoveIt!系统架构
9.1.1
9.1.2
创建机械臂模型与配置文件

## Slide 3
MoveIt!
MoveIt!系统架构
中国大学慕课
MoveIt!
MoveIt!系统架构

## Slide 4
MoveIt!
MoveIt!系统架构
中国大学慕课
易于使用的集成化开发平台
由一系列移动操作功能包组成
运动规划
操作控制
3D感知
运动学
控制与导航算法
……
提供友好的图形用户界面
可应用于工业、商业、研发和其他领域
ROS社区中使用度排名前三的功能包
MoveIt!可视化界面

## Slide 5
MoveIt!
MoveIt!系统架构
中国大学慕课
用户接口
C++:使用move_group_interface包提供的API
Python:使用moveit_commander包提供的API
GUI:使用MoveIt的rviz插件
ROS参数服务器
URDF：robot_description参数，获取机器人URDF模型的描述信息
SRDF：robot_description_semantic参数，获取机器人模型的配置信息
Config:机器人的其他配置信息，例如关节限位、运动学插件、运动规划插件等
机器人
Topic和Action通信
用户接口
C++接口
Python接口
GUI
其他接口
Action
ROS参数服务器
Move_group
movegroup
pick
place
Service
笛卡尔路径
正向运动学
逆向运动学
路径规划
规划场景
附着物体
碰撞物体
规划场景差异
URDF
SRDF
config
Action
Topic
机器人
机器人控制器
机器人传感器
机器人状态发布
关节轨迹
点云
TF
关节状态
MoveIt!核心节点——move_group

## Slide 6
MoveIt!
MoveIt!系统架构
中国大学慕课
MoveIt!
地图更新插件组
运动规划插件组
状态请求适配器插件组
高层功能插件组
运动学插件组
碰撞检测插件组
机器人模型
关节状态
控制器管理插件组
机器人执行器
机器人感知传感器
MoveIt!的插件机制

## Slide 7
MoveIt!
MoveIt!系统架构
中国大学慕课
规划请求
适配器组
（例如修复时间参数）
运动规划器
规划请求
适配器组
（例如添加时间参数）
运动规划请求
运动规划应答
运动规划器的结构
约束条件
位置约束：限制link的运动区域
方向约束：限制link的运动方向
可见性约束：限制link上某点在某区域内的可见性
Joint约束：限制joint的运动范围
用户定义约束：用户通过回调函数自定义所需的约束条件
适配器
FixStartStateBounds：修复joint的初始极限
FixWorkspaceBounds ：设置一个默认尺寸的工作空间
FixStartStateCollision ：修复碰撞配置文件
FixStartStatePathConstraints：找到满足约束的姿态作为机器人的初始姿态
AddTimeParameterization：为空间轨迹进行速度、加速度约束，为每个轨迹点加入速度、加速度、时间等参数

## Slide 8
MoveIt!
MoveIt!系统架构
中国大学慕课
监听信息
状态信息
（State Information）
机器人的关节话题joint_states;
传感器信息
（Sensor Information）
机器人的传感器数据；
外界环境信息
（World geometry information）
通过传感器建立的周围环境信息。
用户接口
Move_group_interface
(C++接口)
Moveit_commander
(python接口)
GUI
(rviz插件接口)
其他接口
规划场景监听器
状态监听器
GUI
(rviz插件接口)
场景监听器
外界环境监听器
附着物体
碰撞物体
场景规划差异
topic
机器人
机器人3d传感器
机器人3d传感器
机器人3d传感器
点云
深度图像
关节状态
TF
规划场景模块的结构

## Slide 9
MoveIt!
MoveIt!系统架构
中国大学慕课
MoveIt!
使用步骤
组装： 创建机器人URDF模型
配置：使用MoveIt! Setup Assistant工具生成配置文件
驱动：添加机器人控制器插件（controler）
控制：MoveIt!控制机器人运动（算法仿真、物理仿真）

## Slide 10
MoveIt!
创建机器臂模型与配置文件
中国大学慕课
MoveIt!
创建机械臂模型与配置文件

## Slide 11
MoveIt!
创建机器臂模型与配置文件
中国大学慕课
材料定义
属性定义
惯性矩阵定义

## Slide 12
MoveIt!
创建机器臂模型与配置文件
中国大学慕课
link
Visual
Collision
Inertial
joint

## Slide 13
MoveIt!
创建机器臂模型与配置文件
中国大学慕课
颜色设置
传动接口
Controler插件

## Slide 14
MoveIt!
创建机器臂模型与配置文件
中国大学慕课
Joint_state
tf
marm_description/launch/view_arm.launch

## Slide 15
MoveIt!
创建机器臂模型与配置文件
中国大学慕课
模型可视化 $roslaunch marm_description view_arm.launch

## Slide 16
MoveIt!
创建机器臂模型与配置文件
中国大学慕课
启动MoveIt! Setup Assistant
$roslaunch moveit_setup_assistant moveit_setup_assistant

## Slide 17
MoveIt!
创建机器臂模型与配置文件
中国大学慕课
选择模型

## Slide 18
MoveIt!
创建机器臂模型与配置文件
中国大学慕课
设置碰撞采样点

## Slide 19
MoveIt!
创建机器臂模型与配置文件
中国大学慕课
机械臂规划组

## Slide 20
MoveIt!
创建机器臂模型与配置文件
中国大学慕课
夹爪规划组

## Slide 21
MoveIt!
创建机器臂模型与配置文件
中国大学慕课
建立完成的
两个规划组

## Slide 22
MoveIt!
创建机器臂模型与配置文件
中国大学慕课
自定义位姿

## Slide 23
MoveIt!
创建机器臂模型与配置文件
中国大学慕课
末端夹爪配置

## Slide 24
MoveIt!
创建机器臂模型与配置文件
中国大学慕课
作者信息

## Slide 25
MoveIt!
创建机器臂模型与配置文件
中国大学慕课
生成配置文件

## Slide 26
MoveIt!
创建机器臂模型与配置文件
中国大学慕课
启动demo
$ roslaunch
marm_moveit_config demo.lauch
MoveIt!插件
机器人状态显示

## Slide 27
MoveIt!
创建机器臂模型与配置文件
中国大学慕课
鼠标拖动

## Slide 28
MoveIt!
创建机器臂模型与配置文件
中国大学慕课
随机目标点

## Slide 29
MoveIt!
创建机器臂模型与配置文件
中国大学慕课
设置初始位姿

## Slide 30
MoveIt!
创建机器臂模型与配置文件
中国大学慕课
设置障碍物

## Slide 31
MoveIt!
创建机器臂模型与配置文件
中国大学慕课
碰撞检测

## Slide 32
谢 谢